深圳技能大赛——视频监控技术应用职业技能竞赛

理论复习资料

- 安全是影响社会生活的重要因素。安全包括公共安全和资源安全，恐怖袭击、交通意外、设备事故、化学污染、自然灾害等都对影响人们的日常生活。随着社会的发展，以及人们安全防范意识、科学管理意识和生活品质的提高，越来越多的企业和个人对视频监控有着更加多样化的需求。视频监控正被广泛应用于平安城市、应急指挥、交通监控、园区安防等领域。

- 视频监控系统是指利用视频技术探测、监视设防区域，实时显示、记录现场图像，检索和显示历史图像的电子系统或网络系统。视频监控系统用于探测、监视特定设防区域，通过实时浏览前端画面、记录存储监控数据、检索查询历史录像数据达到监视及安全防范的目的。

- 随着平安城市建设的大规模覆盖，以及高清的发展趋势，如何保障海量视频信息的有效存储及其管理、快速检索，已成为目前建设投资和使用中的重要问题。

- 视频监控的发展已经经历了模拟系统、数模混合系统、数字系统三个阶段，现阶段高清、智能成为时代的主流，系统的稳定性、可靠性也成为大家关注的焦点。

- 随着高清的逐步发展与大规模应用，高清视频的传输、转发、存储及应用对配套硬件平台提出了严峻的挑战，传统的IT架构无法满足高清视频监控的大规模部署应用，更加高效节能、稳定可靠的云计算、云存储技术的应用将是是未来监控发展的趋势。

- 应用先进的智能分析及图侦技术，构建智能高效治安防控图像防控体系，实现视频摘要、内容检索、合成指挥等切合实战需求的业务功能，提升图像侦察效率，助力案件快速侦破。

- 网络化视频监控系统整体变化最大的是传输部分，变成了数字化的网络，这样就造成编码的部分前移。传输部分是网络化的数字传输，而摄像机采集的信号都是模拟的，所以编码设备放在前面，将前端的模拟信号变成数字信号才能在网络中传输。此时出现了DVS，DVS的功能很简单，就是把模拟信号转换成数字信号，并可以音频、音视频同步的传输。如果前端不是模拟摄像机，就不需要DVS而可以直接在网络中传输。

- 一个完整的视频监控系统，也许形态各异，但是都可以按照功能划分成五个组成部分。包括摄像子系统、传输子系统、切换和控制子系统、视频显示子系统、视频存储子系统。

- 摄像机的传感器是外界场景的感知体，通过传感器可将外界场景的光信号转换成电信号，从而达到监控的目的。现在市面上用的主流传感器分别为CCD和CMOS，一般情况下，CCD的传感器在性能方面要优于CMOS（比如：低照度效果好、噪声好、色彩还原度好），但是CMOS也有其特有的优势，比如：集成度高、耗电量低、成本低、动态范围大，但总的来说：CCD是目前市场的主流传感器，而CMOS是后起之秀，也是未来的发展趋势。

- 从摄像机对场景的解析度来分，可以分为普清，标清和高清，一般以720P作为分界点，在标清监控系统中，常用的D1分辨率为720×576，而目前高清视频常用的分辨率分别是：1280×720（720P）和1920×1080（1080I/P），其中1080P为全高清分辨率。

- 网络摄像机是集成了视频音频采集、信号处理、编码压缩、智能分析、缓冲存储以及网络传输等功能，再结合录像系统及管理平台，就可以构建成大规模、分布式的智能网络视频监控系统；从功能来讲，可以简单认为IPC是模拟摄像机+DVS。

- H.264的编码压缩性能较高。在相同的图像质量下，H.264所需带宽约为MPEG-2的36%、H.263的51％、MPEG-4的61％。

- MPEG-2 （为DVD/数字动画开发的标准）。MPEG-2被称为“21世纪的电视标准”，它在MPEG-1的基础上作了许多重要的扩展和改进，但基本算法和MPEG-1相同。

- 光纤具有传输带宽宽、容量大、不受电磁干扰、受外界环境影响小等诸多优点，一根光纤就可以传送监控系统中需要的所有信号，传输距离可以达到上百公里。光端机可以提供一路和多路图像接口，还可以提供双向音频接口、 一路和多路各种类型的双向数据接口（包括RS232、RS485、以太网等），将它们集成到一根光纤上传输。

- 数字视频光端机对视频信号采用高速门阵列芯片进行AD转换，然后将数字信号不压缩也不编码直接调制到光器件上（激光头）输出，接收同理。这种设备主要解决了模拟视频光端机的色散和模拟视频光端机多路视频及数据FM复用困难的问题。本质上还是端到端设备。还没有达到图像一次编码综合应用的要求。

- 块存储解决文件存储固有缺陷：文件存储方案，存在两个严重技术缺陷，一方面是大量百万数量级的录像文件，系统处理不堪重负；另一方面，随着时间的累积，文件系统固有的缺陷，大量的磁盘碎片，将导致系统性能极度恶化。

- 高效存取技术：SafeVideo实现了视频数据直写磁盘，避免了文件系统和RAID的层层缓冲和切割造成的性能损坏。直接对单个硬盘进行直接访问，从而避免了视频的IO请求被分割成多个子IO，极大的增强了视频数据的读写性能。在设计存储软件模块时针对视频监控的特点优化了数据流的IO特性，提高了单次IO的吞吐量，提高系统性能，降低了IO频率。优化的算法提升了系统可靠性。

- 磁盘坏道修复技术：采用磁盘虚拟化的技术，将磁盘的物理空间，划分为逻辑空间和保留区。保留空间约5‰，用于磁盘坏道替换修复。

- 媒体专用RAID：SafeVideo技术采用对大块视频数据连续写入磁盘的方式，在确保两块以下磁盘故障时，系统能够恢复的同时（类似于RAID5）,还保证了当两块（或两块以上）磁盘故障时，即使故障盘的数据丢失，但是其它磁盘的数据仍然可以读出，虽然故障盘的数据空洞会造成部分录像的丢失，但是却使其它磁盘的录像得以保留，并能够播放，虽然SafeVideo不能完全避免数据丢失（业界也做不到），但它将损失降低到了最小，在典型11盘组RAID中，双盘失效后，数据损失了10%而不是传统RAID5的100%。

- 数据修复：由于云存储产品是全局热备，故障硬盘上的数据同时向多个硬盘重构，时间大大缩短；IP SAN采用固定热备盘，故障硬盘的数据向一个硬盘重构，因此重构时间很长，并且重构期间对性能影响比较大，加大了再次坏盘的风险。

- VCN3000提供高清、高性能、高可靠、高开放性的智能视频监控业务，具有易维护、易管理、易部署的特点。

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》是由公安部科技信息化局提出，由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100)归口，公安部一所等多家单位共同起草的一部国家标准。

- 相对H.264编码，H.265编码相同带宽，画质更清晰、传输路数多1倍 ；相同画质，带宽、存储均节省一半 ；相同存储，接入路数或存储天数多1倍，压缩比例更高。

- 启用码流平滑，可以根据用户的参数设置，平抑媒体流的峰值带宽，使峰值码率在帧间隔时间内均匀发送，实现在发送视频流数据时，避免由于瞬间视频码流过大而导致数据包丢失的问题，能降低视频流对网络峰值带宽的要求，保证了视频流传输的稳定性和可靠性。

- 设置码流平滑就会导致I帧数据发送偏慢，为了保证流畅性，接收端将加大缓冲，进而间接导致延迟增大。

- 前端智能分析，缓解后端智能分析压力，低成本、低存储、高精度、高可靠。

- 光电串接，全称optic-electronic serial，光电串接，1路光纤供2路IPC，方便布线、减少施工成本。

- 焦距（f）：焦距是镜头和感光元件之间的距离，通过改变镜头的焦距，可以改变镜头的放大倍数，改变拍摄图像的大小。当物体与镜头的距离很远的时候，我们可用下面公式表达：镜头的放大倍数≈焦距/物距。增加镜头的焦距，放大倍数增大了，可以将远景拉近，画面的范围小了，远景的细节看得更清楚了；如果减少镜头的焦距，放大倍数减少了，画面的范围扩大了，能看到更大的场景。

- 视场角：在工程实际中，我们常用水平视场角来反映画面的拍摄范围。焦距f越大，视场角越小，在感光元件上形成的画面范围越小；反之，焦距f越小，视场角越大，在感光元件上形成的画面范围越大。

- 光圈：光圈安装在镜头的后部，光圈开得越大，通过镜头的光量就越大，图像的清晰度越高；光圈开得越小，通过镜头的光量就越小，图像的清晰度越低。通常用F（光通量）来表示。F=焦距（f）/通光孔径。在摄像机的技术指标中，我们可以常常看到6mm/F1.4这样的参数，它表示镜头的焦距为6mm，光通量为1.4，这时我们可以很容易地计算出通光孔径为4.29mm。在焦距f相同的情况下，F值越小，光圈越大，到达Sensor芯片的光通量就越大，镜头越好。

- 分辨率。图像分辨率简单说就是指屏幕水平和方向垂直方向所显示的点数。比如1024×728，其中“1024”表示屏幕上水平方向显示的点数，“768”表示垂直方向显示的点数。分辨率越高图像的显示越清晰。

- 清晰度。 摄像机的清晰度用线表示，分为水平线和垂直线，在实际的工程应用中我们常常以水平线作为摄像机清晰度的评估指标，线数越多，则清晰度越高。主流的1080P摄像机的清晰度一般为900线以上，而优秀的摄像机可以达到1000线以上（如华为IPC6125-WDL）。

- 焦距：焦距的大小决定着视场角的大小，焦距数值小，视场角大，所观察的范围也大，但距离远的物体分辨不很清楚；焦距数值大，视场角小，观察范围小，只要焦距选择合适，即便距离很远的物体也可以看得清清楚楚。由于焦距和视场角是一一对应的，一个确定的焦距就意味着一个确定的视场角，所以在选择镜头焦距时，应该充分考虑是观测细节重要，还是有一个大的观测范围重要，如果要看细节，就选择长焦距镜头；如果看近距离大场面，就选择小焦距的广角镜头。

- 在传统的CCTV系统中,受制于技术本身的限制,最大分辨率为720×480(NTSC制式)及720×576(PAL),相当于总像素数量约40万像素,也就是常说的D1分辨率水平。

- 监控系统中，最早比较通用的分辨率是CIF，Common Intermediate Format标准化图像格式，CIF = 352×288像素，约为10万像素。D1：4CIF，约40万的像素。720P：9CIF，90万像素，一般说的百万像素，就是720P以上像素。1080P：20CIF，即200万像素。

- 背光补偿实质上是一种特殊的曝光模式，并不能适应大多数场景，因此主流摄像机一般都是默认关闭此功能。

- 手电筒效应，顾名思义，是指中央亮度过高，周边亮度过低的现象，就像在黑夜里面打着手电筒。引发手电筒效应的主要原因有两个，一个是视场内红外灯的远光、近光灯配比不当（如左图），一个是镜头的周边进光量和中央不一致。主要是前一个原因。

- 域指的是一个独立的组织单元，域内包括平台设备、前端设备和用户，域是一个可以独立工作的组织，可以不依赖其他域的资源工作，域与其他域断网的情况下仍然能完成全部用户任务，归属于域的设备都是唯一，也就是说一台VCN设备（包括一个集群），只能归属于一个域 ，域内有唯一的认证注册管理服务器，负责全域内设备统一注册、用户登录认证和管理

- 上下级域：组成多域联网监控系统的单域，在组织或地域上会存在上下级关系，如省公安厅和市公安局、银行总行和分行等。上级域对下级域有完全控制权，包括给下级域添加摄像机，查看下级域实况录像等。同时，上级域也可以对下级域分配权限查看上级域业务。如果上下级域都是华为平台，可以通过VCN3000配置，实现上下级域组网。

- SafeVideo特性：块存储技术、高效数据存储技术、RAID组间负载均衡、RAID组故障自动切换、LUN不失效、即插即用、坏道替换和修复技术。

- 移动侦测设置：通过设置移动侦测，特定监控区域内视频画面有波动时，前端设备上报告警到平台，从而避免监控员长期值守疲劳导致的监察失误。样例场景：管理员Jason所在的园区，其中有一个仓库属于重点监控区域，一般人都不允许进入该区域，工作人员Jason使用移动侦测功能，对该仓库进行监控，当有人进入该区域时，系统将自动产生告警。

- 隐私保护设置 ：通过隐私保护设置，您可以将摄像机画面进行遮挡，以保护摄像机遮挡部分对应区域的隐私。

- 通过视频质量诊断功能，平台能自动发现图像质量异常并上报告警，实现24小时无休监控，有效降低人力成本。

- 码率是数据传输时单位时间传送的数据位数。变码率：码率可以随着图像的复杂程度的不同而变化，保证大动态画面的清晰度，当画面非常简单或者静止时，码率会降低。推荐使用变码率。

- 定码率：平均码率保持不变，瞬时码率的浮动上限为设定值的110%，但大动态画面如果码率不合适会出现画面不清。当“码率类型”为“定码率”时可以调整码率范围。

- 码率值越大，视频质量越好，占用带宽越大。为保证视频质量，根据实际情况选择合适的码率值。

- 在告警发生时，系统根据用户的联动策略自动进行联动工作，提高事件处理的有效性和及时性。

- 移动侦测前提条件包括：具有管理员权限且登录客户端；添加摄像机完成，并且为用户添加摄像机的操作移动侦测报警的权限。

- 联动录像：告警触发后，对指定摄像机的某一时间段进行平台录像，为后续处理告警提供依据。

- 联动前端录像：告警触发后，对指定摄像机的某一时间段进行前端录像，为后续处理告警提供依据。

- 访问前端web插件时要正确安装前端插件，否则会出现web页面无法显示，实况失败等问题。

- 定期检查摄像机防护罩的视窗是否被尘土污染，如有污染应进行擦拭，防护罩的表面也应该擦拭干净。

- VCN3000使用了SafeVideo技术，保证录像安全可靠。属于SafeVideo特性的是LUN不失效技术、组间自动切换 、条带块存储。。

- 关于VCN3000的云化集群组网，支持16台MPU组建集群、集群中设备可负载分担、集群中1台或几台设备故障时，其上业务会自动切换到其余设备上。

- 单台VCN3000运行模块中如果失去MU（媒体模块）将不具媒体流的录像和回放功能。

- 8台VCN3000集群，每台接入100路摄像机，为保证视频监控业务正常运行，最多允许4台VCN3000损坏。

- 双机组网时，VCN3000工作在VMU工作模式下。VMU作为域主最多支持接入128台VCN3000。

- VCN3000支持多级多域管理，关于域的说法是：域指的是一个独立的组织单元，域内包括平台设备、前端设备和用户。域是一个可以独立工作的组织，可以不依赖其他域的资源工作。域内有唯一的认证注册管理服务器，负责全域内设备统一注册、用户登录认证和管理。。

- 通过设置VCN3000客户端的OSD参数，可以在实况画面上显示摄像机时间。

- 4台VCN3000，其中2台主备双机，2台作为域从，最多支持512路摄像机接入。

- 12台VCN集群，每台接入100路4Mbps的摄像机，为保证VCN业务正常运行，最多允许2台VCN3000损坏。

- 在局点开局阶段，IVS系统管理员为了统计设备在线情况，最有效的方法是通过CU客户端网管查看设备在线信息。

- 适合在IPC实现的智能分析包含：车牌识别、人脸检测、行为分析。

- 华为IPC支持通过光电串接技术实现1根光纤接入2台IPC。

- 华为IPC声光辅助对焦的价值在于减少安装镜头时调焦调试工时。

- 华为摄像机在系统或配置发生故障时减少业务中断时间、降低恢复成本的特性是三系统和三配置。

- 华为IVS平台架构中控制层负责视频监控系统具体业务的信令调度，其组成部件包括：SCU、PCG、DCG。

- 在IVS平台上开启视频遮挡功能后，系统能够检测前端设备是否被遮挡，摄像机被遮挡后，向平台上传告警信息。

- IVS客户端的录像回放页面启用水印校验功能后，有人尝试篡改录像文件时能上报告警。

- 在IVS客户端上，添加摄像机的方式包括向导式添加和在设备管理中添加，支持HWSDK协议的摄像机可以向导式方式添加。

- 登录IVS客户端时，需要填写服务器地址，关于服务器地址的说法是: 如果服务器采用单机部署，则“服务器地址”为MPU的IP地址；如果服务器是集群中的域主服务器，则“服务器地址”为组建时配置的域主浮动IP地址；如果域主服务器采用双机部署，则“服务器地址”为VMU的浮动IP地址。

- 通过开启云台控制功能，能够调整镜头拍摄的角度和焦距，实现观看不同方位视频的功能。

- IVS客户端中，视频编码设置中的Profile具体指编码画质的级别。

- 在视频监控系统中，通过开启移动侦测功能，能监测特定区域内视频画面的波动，同时可上报告警到平台，避免监控员长期值守疲劳导致的监察失误。

- 设备实况的码流类型选择辅码流时：图像清晰度低、占用带宽较小。

- 视频监控系统中的解码器需要向IVS客户端注册并接受其控制。

- 华为DEC6001-E解码器通过VGA接口可以输出4路D1视频。

- 关于定码率和变码率的说法是：定码率压缩速度快、大动态画面可能会出现画面不清晰的情况。

- IVS客户端录像回放过程可以进行的操作：暂停回放、快进快退、进度拖动。

- 录像属于IVS客户端录像检索的条件是: 录像类型、存储位置、时间段。

- 视频摘要属于IVS客户端的功能是：实况浏览、实况录像、视频回放。

- 把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面, 实际上是画面的电子放大，也称为摄像机的数字变焦。

- 摄像机的事件标签功能可以保证摄像机在人为操作后，自动回到预置位。

- 关于焦距的说法是：焦距决定能看多远的物体；焦距决定能看清多宽的场景；一般情况下，焦距越长，镜头筒也越长。

- 摄像机在逆光环境下拍摄时，为了避免画面主体黑暗，需要开启摄像机的背光补偿功能。

- 高亮度区域及亮度较低的区域同时存在的场景，需要选用宽动态摄像机。

- 如果视场中包含一个很亮的背景区域和一个很暗的前景目标，这个前景的目标就会显得很暗，通过背光补偿技术可以看清前景目标。

- 如果视场中包含很亮的区域和很暗的区域，通过对明亮部分进行最合适的快门速度曝光，然后再对暗的部分用最合适的快门速度曝光，使明亮的部分和暗的部分可以看得清楚，以上指的是摄像机宽动态功能。

- 关于白平衡有：白平衡有手动白平衡和自动白平衡两种；白平衡是摄像机的功能；白平衡确保在不同环境下正确表示色彩。

- 镜头选择估算公式是：F=W×D/M。

- 一款摄像机在F/1.4镜头下的照度是0.01Lux，理论上，如果使用F/1.2的镜头，其低照度可达0.007Lux。

- 关于白平衡的描述，以下是：白平衡的目的是还原景物在日光照射时的本来颜色；白平衡的用途是实现摄像机图像能精确反映景物状况；一般主流摄像机会默认自动或自动跟踪模式的白平衡。

- 在选用摄像机时，针对走廊的监控，宜选用固定枪机。

- 摄像机应用于室外场景中，主要考虑：低照度； 图像降噪；环境因素。

- 在室内使用或选用摄像机时，主要考虑的是：低照度 、外观小巧、图像降噪。

- 电子快门设置越慢,低照度效果越好,但会引发运动模糊。

- 焦距：是镜头和感光元件之间的距离，通过改变镜头的焦距，可以改变镜头的放大倍数，改变拍摄图像的大小。

- 在工程实际中，常用水平视场角来反映画面的拍摄范围。

- CCD对环境光线的敏感程度，或者说是CCD正常成像时所需要的最暗光线，也称为摄像机的最低照度。

- 信号电压对于噪声电压的比值，通常用符号s/n来表示，这就是摄像机的信噪比。

- POE最大可以支持100 米的距离供电。

- POE供电标准802.3at允许的最大功率是20瓦。

- 4CIF格式对应的分辨率为704×576。

- 分辨率为1280×1024，这样整个画面大概有130万像素。

- D1分辨率水平相当于总像素数量约40万像素,分辨率达不到百万像素。

- 半球机水平方向支持355度角度可调。

- 筒机垂直方向可以支持100°调整。

- 控制日夜切换的触发方式：光敏触发以光敏电阻检测到的外界实际照度值来触发，系统默认的触发方式。

- 曝光补偿是一种曝光控制方式，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值以突显画面的清晰度。

- 自动曝光根据测光系统所测得的被摄画面的曝光值，自动地设定快门速度和光圈值。

- 光圈优先手动设置光圈值，自动调整快门速度。一般用来拍摄静物。

- 设置系统光圈值越大镜头透光量越大，画面越明亮。

- 透雾模式即去雾功能，在有雾环境下可以使画面更清晰。

- 摄像机的水平位置、垂直位置、放大倍数都可以被整体记忆，存储为一个位置编号，称为预置位。

- 2Mbps码率的网络摄像机存储一天录像，大约需要占用22GB容量。

- VCN3000根据应用场景，通过系统软件设置可以工作在视频管理模式和媒体处理模式。

- 视频监控场景通常使用RAID5技术的原因包括：具有一定数据可靠性 、性能较高、可用空间较高。

- 当某地区安装有多个点位摄像机，需要对多个重点区域进行实时监控（重点监控区域超过摄像机点位数量），可采取巡航功能实现。

- 为了保持网络带宽占用稳定，同时保证视频流传输高效稳定，应设置码流平滑参数。

- 设置守望参数后才能让摄像机在临时调整过监控角度后自动回到原位。

- 针对ONVIF和HWSDK协议的摄像机，通过向导式添加摄像机。

- 华为摄像机默认支持HWSDK及ONVIF协议。

- VCN3000根据应用场景，通过系统软件设置可以工作在视频管理模式和媒体处理模式。

- 根据应用场景，通过系统软件设置可以工作在视频管理模式和媒体处理模式。视频管理模式表示为VMU。

- 当同时部署的MPU在16台以上时，需单独部署VMU实现对MPU的管理。

- 根据应用场景，通过系统软件设置可以工作在视频管理模式和媒体处理模式。媒体处理模式表示为MPU。

- 当同时部署的MPU少于16台时，可以通过配置其中一台作为主MPU实现对其他MPU的统一管理。

- 所有服务器，时区必须保持一致，否则会出现录像时间不一致、录像无法进行回放、告警检索不到等严重后果。

- 本地数据磁盘安装完成后，需要对磁盘进行RAID组划分。

- 磁盘RAID组划分后，才能用于录像文件的存储。

- 添加摄像机的方式如下：向导式添加或在设备管理中添加。

- 向导式添加：摄像机必须处于在线状态，无需牢记每个摄像机的IP地址。

- 在设备管理中添加：不在线的摄像机也能添加进来，但需要知晓每个摄像机的IP地址。

- 在实况浏览界面中，查看摄像机实况，能正常播放实况，表示添加摄像机成功。

- 码流指视频文件在单位时间内使用的数据流量。码流越大，视频质量越好，占用带宽越大。

- 设备实况的码流类型包含主码流和辅码流，主码流的码流较大。

- 通过OSD设置，您可以在视频画面上显示时间和叠加文字效果。

- 水印：用于保护摄像机视频的版权，防止非法篡改。对摄像机启用水印功能后，可在录像回放页面启动水印校验，当有人尝试篡改录像文件时则上报告警。

- 启用媒体安全可以保障媒体流在网络传输过程中的安全，保证视频数据不会泄露。

- 云台控制用来调整镜头拍摄的角度和焦距，实现观看不同方位视频的功能。

- 在IVS客户端，您可以进行告警源设置、告警输出设置。

- 通过视频质量诊断功能，平台能自动发现图像质量异常并上报告警，实现24小时无休监控，有效降低人力成本。

- 视频轮巡：将多个摄像机的视频图像轮流在一个视频窗格或者电视墙上显示。

- 向导式添加摄像机必须处于在线状态，无需牢记每个摄像机的IP地址。

- 告警发生时，联动目标摄像机立即录像保留证据，为事后分析提供基础，从而保证视频的有效性，符合上述功能描述的是告警联动录像。

- 当有人闯入指定区域后，摄像机自动发出报警信号，属于移动侦测场景。

- 当有人使用喷雾剂遮挡摄像头图像时，摄像机会自动警示安保人员，此场景属于视频遮挡。

- 在进行视频上墙前，需要在解码器的Web界面上设置解码器与电视墙连接的端口参数和解码器与VCN3000的对接参数。

- 域主服务器：可以是安装了MPU的服务器，也可以是安装了VMU的服务器。

- 配置移动侦测后，当监控的特定区域内视频画面有波动，则产生告警。

- 当摄像机协议为ONVIF和GB/T 28181时，需要在摄像机的Web界面上开启移动侦测并设定侦测区域后，才能启用移动侦测。

- 摄像机的智能分析策略包括入侵检测、越线检测、遗留检测、移走检测和徘徊检测。

- 行为类型分为：入侵检测、徘徊检测、遗留检测、移走检测、越线检测。

- 徘徊检测人或物体在警戒区内徘徊的时间超过设定值时，就会触发告警。

- 用于检测是否有目标闯入警戒区（用户配置了行为分析规则的重点监控区域）内称为入侵检测

- 当对应告警发生时，系统联动目标摄像机进行平台录像称为单个配置告警联动录像。

- 当告警发生时，系统联动摄像机本身进行平台录像称为批量配置告警联动录像。

- 设置时区并对摄像机进行校时，可以直接设置摄像机的时间，也可以配置NTP参数，实现摄像机时间与网络中服务器时间的同步。

- OSD参数设置包括：云镜信息、时间、星期、 OSD内容自定义设置。

- OSD反色设置是否将OSD文字的颜色设置为与视频背景相反的颜色。

- 主码流：码流较大，清晰度高，占用带宽较大，适用于本地存储。

- 通过码流套餐配置您可以将音视频流的各种参数设置为某个预的值，方便快速调用。

- 当“码率类型”选择“定码率”时帧率优先：优先保证帧率的稳定，但在场景复杂或图像中物体快速移动等情况下，可能会使实际码率值大于设置的码率值。

- 您可以在客户端软件中根据实况区域设置隐私，实况时该区域会被遮挡，从而实现隐私保护功能。

- 入侵检测用于检测是否有物体闯入用户配置的警戒区。

- 徘徊检测用于检测是否有物体在警戒区逗留超过指定时间。

- 遗留检测用于检测是否有物品放置在用户配置的警戒区。

- 移走检测用于检测在警戒区里是否有物体被移走。

- VCN3000堆叠：自堆叠支持16台MPU。

- VCN3000堆叠：单VMU支持接入128台MPU。

- VCN3000堆叠：单VMU支持128台下级VMU+域主MPU接入。

- VMU互联最大支持8级，系统中最大支持129个VMU+域主MPU。

- VCN500堆叠：支持作为下级域接入VCN3000。

- VCN3000单机组网较多的应用在摄像机路数在256路以内。

- VCN3000集群组网较多的应用摄像机路数在256路以上。

- 集群具有故障迁移、负载分担功能，比堆叠组网有更高的可靠性。

- VMU作为域主组成域最多128台VCN3000，适用于大型局点。

- 设置时区并对摄像机进行校时，可以直接设置摄像机的时间，也可以配置NTP参数，实现摄像机时间与网络中服务器时间的同步。

- 对接IVS平台设置 推荐使用SDK被动方式方式注册。

- 主码流：码流较大，清晰度高，占用带宽较大，适用于本地存储。

- 子码流：图像较流畅，占用带宽较小，适用于低带宽网络传输。

- 一般业务告警包括视频丢失告警、视频遮挡告警、移动侦测告警、视频告警（外域）和开关量设备告警。

- 行为分析告警包括入侵告警、绊线告警、物体滞留告警、移走物体告警和徘徊告警。

- 视频质量告警包括视频过亮告警、视频过暗告警、视频模糊告警、视频雪花噪声告警、视频色偏告警等。

- 联动录像：告警触发后，对指定摄像机的某一时间段进行平台录像，为后续处理告警提供依据。

- 联动录像功能描述：查看录像时，检索告警前到告警后5分钟范围内的录像。

- 关于IVS系统OMU Portal登录密码丢失，正确的处理方法包括管理员用户密码丢失后可以通过SSH登录到SMU服务器后台执行命令初始化为Change_Me。

- IVS客户端上实况失败后，确保客户端网络正常的前提下，关于排查网络有：单机组网时，排查MPU与摄像机之间网络；上下级域组网时，排查域主与上级域之间网络、域主与域从MPU之间网络、域从MPU与摄像机之间网络；堆叠组网时，排查域主与域从MPU之间网络和域从MPU与摄像机之间网络。

- 摄像机实况花屏时，为了排查网络故障，下列描述正确的是在前端接入的IVS服务器上使用wireshark抓包没有丢包，说明前端发的码流正常。

- 在摄像机web页面进行实况时发生黑屏，原因可能有：前端存在异常、PC机未正确安装显卡驱动或驱动版本过低、前端Web视频插件未正确安装。

- 在计算机上打开IPC的Web页面进行实况浏览时，页面弹出初始化播放控件失败的消息，最可能的原因是没有以管理员权限打开浏览器。

- IPC直连视频监控器，输出的图像频繁偏红或偏绿，网络存在严重丢包可以直接排除。

- 通过Web查看IPC实况时，发现画面一片白色，最可能的原因是IPC光圈过大。

- 为确保PC机能够通过服务器的以太网口访问服务器，必须将两者的IP地址设为同一网段。

- MPU服务器需创建RAID组用于录像文件的存储。

- RAID技术将单独的磁盘以不同的组合方式形成一个逻辑磁盘，从而提高了磁盘读取的性能和数据的安全性。

- 当“码率类型”选择“定码率”时图像质量优先优先保证图像的质量，但在场景复杂或图像中的物体快速移动等情况下，可能会出现丢帧或实况不流畅。

- 您可以通过配置ROI区域，对该区域的图像质量进行限制，从而实现图像中该区域的质量与其他图像区域的差异化。

- 编码协议为H.264时才可以配置ROI参数，ROI功能才有效。

- 根据日志记录信息的不同，主要可以将平台日志分为三类：安全日志、操作日志、运行日志。

- 安全日志：记录eSpace IVS平台所有用户登录、注销、授权、鉴权等信息。在OMU Portal界面可以查询并导出。

- 操作日志：记录eSpace IVS平台用户在OMU和CU上的操作、系统维护时的信息及系统定时任务时产生的日志信息。在OMU Portal界面可以查询并导出操作日志。

- 运行日志：记录系统定时任务产生的日志信息,记录系统运行状况或执行流程中的一些关键信息, 记录eSpace IVS平台内部子系统之间、eSpace IVS平台与业务系统之间的接口数据交换产生的日志信息。

- OMU: 主要记录用户登录、注销、修改OMU Portal登录密码、OMU之间的注册日志信息。

- SCU: 主要记录用户登录、注销eSpace IVS客户端的日志信息。

- SMU: 主要记录用户修改密码、用户鉴权及与权限相关的日志信息。

- 在OMU Portal界面可以查询并导出安全日志，查询某时间段的安全日志。

- OMU Portal 记录安全日志的模块包括：OMU、SCU、SMU。

- 当系统出现异常，您可以登录OMU Portal界面重启异常的模块或重启服务器，也可以在需要使用PCG时启动PCG模块。

- SMU负责域内的配置管理和业务控制工作，包括设备管理、用户管理、告警管理、录像策略管理以及信令路由、登录认证、告警处理和多级多域等功能。

- CMU对系统内设备进行业务调度，根据各业务节点状况调整设备业务负载，同时在设备出现故障时将故障设备承载的业务切换到其他设备上。

- SCU负责设备的配置管理和业务控制，包括设备管理、告警管理、录像管理、告警处理、云镜控制和前端接入等功能。

- OMU负责系统的运营管理，包括系统和设备的初始配置、设备升级、进程守护和性能监控等，支持和网管系统的对接。

- DCG负责第三方告警设备对接，目前支持ONVIF协议设备、千里眼协议设备、Honeywell告警主机、西门子门禁，后续可根据不同厂商设备的接口进行定制。

- PCG负责与第三方视频监控平台对接，支持GB/T28181平台接入协议，并支持根据不同平台的接入协议进行定制。

- MU负责媒体流相关业务控制，包括媒体流的建立、转发和停止，录像存储，录像检索、下载和回放控制，联动录像等功能。

- MAU_QD负责系统视频质量诊断功能，完成对视频质量诊断、分析及结果上报。

- Safevideo提供基于磁盘块的流媒体优化的存储和数据保护，能够最大限度的发挥视频监控系统的存储设备的作用。

- DB提供基于磁盘块的流媒体优化的存储和数据保护，能够最大限度的发挥视频监控系统的存储设备的作用。

- DB Center组建集群的时候，需要选择两台服务器作为中心数据库，用来存放摄像机信息。

- 通过网管，您能查看各网元的异常告警和各网元的性能信息，并通过报表的形式查看设备离线率、SD卡故障、硬盘故障等异常信息。

- 通过告警管理，您能查看当前告警、查询历史告警、进行告警通知设置。

- 通过性能管理，您能查看CPU和内存使用率，查看通过DCG接入设备数量、前端设备实况数量、前端设备在线情况、存储使用情况等信息。

- 海康威视DS-9100HFH-ST 系列嵌入式网络硬盘录像机是海康威视的新一代高清数字硬盘录像机，它支持HD-SDI 标准，配合高清SDI 数字摄像机可实现高清1080p 实时编码与录像。

- 海康威视DS-9100HFH-ST 系列嵌入式网络硬盘录像机HDMI 与VGA 输出分辨率最高均可达1920x1080p。

- 海康威视DVR/NVR基础功能：PTZ控制下，对画面选定区域进行中心缩放或中心

定位，PTZ协议是：HIKVISION。

- 海康威视DVR/NVR前端参数设置，主要为：分辨率、码流、帧率、OSD叠加等。

- 海康威视DS-9100HFH-ST 系列嵌入式网络硬盘录像机支持4 路1080p 录像实时同步回放。

- 大华智能视频监控一体机DH-IVSS708，可接驳支持ONVIF协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。

- 大华智能视频监控一体机DH-IVSS708，支持5×4K/20×1080P/40×720P解码，最大支持16路视频回放。

- 大华智能视频监控一体机DH-IVSS708，智能检索：支持按通道及时间、结构化属性条件高级检索相关图片，可关联录像回放支持以图搜图，最多10张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值检索。

- 大华智能视频监控一体机DH-IVSS708，网络视频接入128路。

- VCN3000工作在VMU工作模式下，具体功能为负责域内的配置管理和业务控制、对系统内设备进行业务调度、负责系统的运营管理。

- 多台VCN3000组成集群，可通过一个IP地址访问，进行统一管理，集群的特性包括故障迁移、负载均衡。

- VCN3000支持通过ONVIF、GB/T28181、Axis协议与IPC互通。

- VCN3000的OMU Portal巡检可以完成硬件配置、操作系统状态、数据库状态、双机状态检查。

- 关于VCN3000的OMU Portal巡检描述正确的是可以对本域设备巡检、可以对下级域设备巡检。

- H.265编码相对H.264编码的优势有：相同带宽，画质更清晰、传输路数多1倍、相同画质，带宽、存储均节省一半、压缩比例更高。

- 关于镜头，下列说法正确的是：镜头的质量优劣直接影响摄像机的整体指标、镜头能聚焦光束，可在胶片上产生清晰的影像、镜头允许接纳大量的光线，只需若干分之一秒就可获得适当的曝光、所有镜头具备的基本功能都是相同的。

- 关于1080P和1080I，以下说法正确的是1080P是逐行扫描下的分辨率，1080I是隔行扫描下的分辨率、1080I和1080P的像素点数一样。

- 关于镜头接口的说法，正确的有CS镜头与C型摄像机无法配合使用、CS型镜头必须与CS型摄像机配合使用。

- 有关CCD和CMOS的区别，说法正确的有CMOS的成本比CCD低、CMOS的感光度比CCD差。

- 使用PoE对IPC进行供电，需要满足要选择支持PoE功能的IPC、网线要支持PoE功能、网络交换设备要支持PoE功能的条件。

- 关于宽动态和背光补偿的区别，说法正确的有背光补偿是对画面整体加亮、宽动态摄像机需要在一个信号周期内进行两次拍照的CCD，针对画面中较亮和较暗的区域分别曝光，并将两个画面合在一起形成前景和后景均正常的图像。

- 关于背光补偿的功能，下列说法正确的有开启背光补偿功能，可能会导致背景过、开启背光补偿功能，仅针对视场中的某一个子区域来确定AGC水平度曝光。

- 影响最低照度的因素有镜头的通光能力、ISP主芯片的2D/3D降噪能力、传感器的集光能力、电路的低噪声设计。

- 对于传感器CCD与CMOS区别，以下描述正确的是CMOS的工艺简单，成本比CCD低、CCD的色彩还原好，曝光比较好。

- 引发手电筒效应的主要原因有视场内红外灯的远光、近光灯配比不当、镜头的周边进光量和中央不一致。

- IP地址、平台对接参数、OSD参数、时间是IPC安装后所必须设置的。

- 如果将摄像机安装在酒店大堂且正对大门拍摄，下列哪些参数必须设置的是宽动态、背光补偿、白平衡。

- 设置巡航轨迹时，需要设置预置位参数、云台串口参数。题目重复

- IVS客户端视频浏览界面支持预置位、云镜控制功能。

- 以下域主MPU、VMU网元承担了一个域内的管理职责。

- VCN3000与其他平台以GB/T28181互联时，配置录像策略、增删IPC操作不能使用。

- 使用VCN3000与外域互联时需要收集以下互联协议、外域网络参数、外域端口、互联编码配置参数。

- 为了保证录像的可靠性，可以采用块存储技术、组间负载均衡技术、水印技术技术。

- 添加摄像机的方式如下：向导式添加、在设备管理中添加。

- Profile含义为编码画质的级别。包含了BP、MP、EP、HP。

- 系统默认有四种告警级别:紧急、重要、次要、提示。

- 录像业务分为：手动录像、计划录像、告警录。

- 华为IPC支持的对接协议包括ONVIF、HWSDK。

- 配置摄像机行为分析告警联动，需要在IPC Web配置界面、IVS客户端上操作。

- 配置短信告警，需要在VCN3000的OMU Portal界面配置运营商号码参数、接收告警信息的手机号码段、运营商网络参数、短信协议。

- 实现邮件告警功能需要配置的参数包括接收用户的邮箱地址  B.邮件服务器IP地址、邮件账号、邮件账号的登录密码。

- 视频质量诊断报警，可以识别视频卡顿、视频遮挡、视频模糊、视频过亮图像问题。

- 关于热备盘，下列说法正确的是热备盘分为：全局热备盘和局部热备盘、可以避免晚间或无人守护时发生磁盘故障所引起的种种不便。

- LUN不失效、RAID组间负载均衡、RAID组间故障切换、 特性是SafeVideo特有的。

- 关于VCN500堆叠正确的是自堆叠支持4台VCN500、不支持接入下级域、支持作为下级域接入VCN3000。

- 关于VCN500堆叠不正确的是自堆叠支持8台VCN500、支持接入下级域。

- 采用集群部署的集群特征如下自动分配接入的摄像机、按照当前服务器的负载情况自动分配新添加的摄像机、高可靠性。

- VCN3000双机集群，VMU作为域主组成域可以实现负载均衡、故障迁移、提高系统可靠性。

- 在双机组网的情况下，当主机出现故障时备机可以接管主机的业务、保证业务不中断、有效地增强了系统的可靠性。

- 智能分析行为分析包含入侵检测、徘徊检测、遗留检测、移走检测、越线检测。

- 云台配置守望模式分为水平扫描、垂直扫描、预置位、巡航扫描、花样扫描。

- 设备默认提供4种码流套餐高清画质、带宽平衡、低带宽、移动设备。

- 设备默认提供5种ISP套餐室外场景、室内场景、低光场景、动作捕捉、逆光模式。ABCDE

- 配置界面包括：基本配置、系统配置、通道配置、网络配置、云台配置、告警配置、智能分析、录像管理。

- 一般业务告警包括视频丢失告警、视频遮挡告警、移动侦测告警、视频告警（外域）、开关量输入设备告警。

- 行为分析告警包括入侵告警、绊线告警、物体滞留告警、移走物体告警、徘徊告警。

- 视频质量告警包括视频过亮告警、视频过暗告警、视频模糊告警、视频雪花噪声告警、视频色偏告警等。

- 视频质量诊断报警，可以识别视频卡顿、视频遮挡、视频模糊、.视频过亮图像问题。

- 关于热备盘，下列说法正确的是热备盘分为：全局热备盘和局部热备盘、可以避免晚间或无人守护时发生磁盘故障所引起的种种不便。

- 对LUN不失效特性描述正确的是：双盘失效后坏盘上录像数据会丢失、双盘失效后录像能播放不影响查看。

- 在华为IPC系统信息中可以查看到设备型号和版本、设备内存和CPU使用率、平台状态信息、网络收发速率信息。

- 摄像机离线的可能原因包括以下摄像机与IVS系统之间网络异常、摄像机对接参数配置错误、IVS服务器存在异常、注册的用户名密码填写错误。

- 关于处理IVS客户端实况失败的问题，下列描述正确的是检查摄像机是否能够ping通、刷新设备列表，检查设备是否已经离线或者不存在、登录到摄像机Web界面查看实况是否正常、检查从IVS服务器ping前端是否正常。

- 造成实况失败的问题可能有摄像机异常、摄像机码流非标准，IVS无法解析、摄像机与接入的IVS系统之前网络故障、摄像机已经离线。

- 以下现象中，实况花屏卡顿、录像回放花屏、平台录像中断、云台操作没有响应可能是由于网络异常导致的。

- 实况卡顿的可能原因包括前端发流不稳定、网络设备数据处理存在拥塞、网络中发生丢包问题、时间戳增量不均匀或与其帧率不匹配。

- 实况花屏可能的原因包括设备接入的MPU异常、前端设备故障、IVS客户端所在计算机网线质量差。

- 在IE浏览器界面输入IPC的IP地址，回车后，IE提示无法显示页面，可能的原因有IE浏览器不兼容、IE缓存已满、网络异常、安全证书冲突。

- 海康威视DS-9100HFH-ST 系列嵌入式网络硬盘录像机，也可联网组成一个强大的安全防范系统，以适应视频监控数字化、网络化、高清化的需求。DS-9100HFH-ST 系列嵌入式网络硬盘录像机可广泛应用于对高清和网传延时要求高的金融、交通、公安、电信、教育、电力等行业的安全防范。

- 海康威视DS-9100HFH-ST 系列嵌入式网络硬盘录像机支持HDMI、VGA、CVBS 同时输出。

- 海康威视DS-9100HFH-ST 系列嵌入式网络硬盘录像机支持计划抓图、手动抓图、报警抓图以及图片的回放、备份。

- 海康威视DS-9100HFH-ST 系列嵌入式网络硬盘录像机支持SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等协议。

- 对海康威视DVR/NVR工作状态的实时检测，及时发现设备问题告警，设备异常包括： 硬盘错、硬盘满、视频信号异常、非法IP访问冲突、录像异常、 输入/输出制式不符等。

- 大华智能视频监控一体机DH-IVSS708，人脸库管理：可通过U盘、客户端软件，并为图片编辑姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号最大创建20个人脸库，共导入10万张人脸图片，单库10万人脸实时布控。

- 大华智能视频监控一体机DH-IVSS708，智能分析	支持4路人脸识别（视频流）或10路人脸识别（图片流）比对报警，人员年龄段、性别、年龄层、是否戴眼镜、是否戴口罩等信息普通/陌生人糢式：当相似度达到/未达到预设阈值时，在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录。

- 大华智能视频监控一体机DH-IVSS708，网络带宽：接入400Mbps、存储320Mbps、转发320Mbps、回放80Mbps。

- 大华智能视频监控一体机DH-IVSS708，支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、JBOD等存储方式，支持一键Raid5配置。