钟表及计时仪器制造工职业技能竞赛

石英手表装配-高级知识点

1．标准知识

电压系数Cu是指针式石英表供电直流电压在一定的变化范围内，电压每变化1V引起手表的瞬时日差变化量。此电压变化范围为由1．55V降至1．25V。

2．标准知识

耐湿性能RH是指针式石英表在温度为40℃±1℃，相对湿度为85%～95%的条件下经24小时耐湿性能试验，手表不应停走，其试验前后手表瞬时日差变化量，应不超过-1．8s/d～1．8s/d。

3．标准知识

国家标准规定，除有特殊要求外，指针式石英手表试验的环境温度为18℃～25℃。

4．标准知识

国家标准规定，指针式石英表在供电电压为1．55V～1．25V的范围内不应停走。

5. 手表三防

如果在水中试验之前的冷凝试验的结果产生一种雾气，这种雾气可能是是表壳在湿度饱和的条件下装配引起的。

6.标准知识

指针式石英手表标准规定，带有“防震”标记的石英手表应接受末速度为4.43m/s的冲击锤冲击。

7.标准知识

指针式石英手表标准规定，指针式石英手表优等品的电池更换周期应大于等于2.0年。

8．标准知识

指针式石英手表标准规定，石英手表平均实走日差是在试验温度为（18～25）℃，相对湿度不大于70%的条件下，连续运走3天的实走日差平均值。

9. 标准知识

指针式石英手表按技术指标分为优等、一等、合格3个等级。

10. 标准知识

指针式石英手表标准规定，除有特殊要求外，手表在进行性能检测时，在常压下其相对湿度应是不大于70%。

11. 标准知识

指针式石英手表国家标准中，产品不需要进行耐光照性能测试。

12. 手表三防

做防震手表试验用的防震装置，要求其冲击锤接触到手表时的速度为4．43m/s，它相当于手表从1m高的高度落到硬木板地时的末速度。

13.标准知识

指针式石英手表不需要进行综合指标项目测试。

14. 标准知识

液晶式石英手表不需要进行延续走时测试。

15.标准知识

公式：L=Q×103/(I×t) 中，Q表示电池放电容量。

16.外观件

表壳体及其附件覆盖层耐腐蚀性能测试通常选做人工汗试验项目。

17. 标准知识

GB/T 6044规定，石英手表包装，每只手表必须附有产品合格证与使用说明书。

18. 标准知识

国家标准规定，指针式石英表优等品的电池更换周期L应不低于2年。

19. 标准知识

用来反映测试过程和结果的原始记录应内容齐全，正确完整，字迹清晰，不漏记，不错记，但可以划改。

20.检测知识

初次检验不合格，经返工、返修后的产品再次进行检验时必须进行全项目检验。

21. 标准知识

耐振动测试通常用来模拟产品在汽车运输过程中受到的振动。

22.手表三防

在做防磁试验前后，通常同时要进行手表的瞬时日差测试。

23.检测知识

进货检验不属于手表装配的最终检验和试验的内容。

24.手表三防

没有“防震”标记的指针式石英手表，在做防震试验时受到的冲击速度为3．13m/s，它相当于手表从0.5米的高度落到硬木板地时的末速度。

25. 检测知识

防水试验仪表盘上标有压强单位bar，1bar约等于1个大气压。

26. 手表三防

防磁手表测试，要求测试仪能在3个互相垂直的方向上产生均匀连续的磁场。

27. 检测知识

手表标明“防水”，但未说明几度防水，则在进行该批耐气压测试时，将耐气压测试仪的压力调至2 C bar。

28.外观件

表壳合金覆盖层耐磨损测试的方法之一，多向磨损测试中所用的磨料为刚玉陶瓷颗粒。

29.检测设备

温湿度试验箱为钟表环境检测提供交变的湿热环境，其中湿度的表示方法或单位应为RH%。

30. 标准知识

手表电压系数Cu的检测为检测出电压变化时其瞬时日差的变化，则其单位应为s/(d·V)。

31. 检测设备

测试石英表线圈阻值时，通常应将万用表拨至R×200欧姆电阻挡。

32.制度建设

规章制度必须有两个前提，一是程序合法，二是实体内容不得与现行法律相违背。

ISO9000族标准中质量方针的定义是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

33. 5S管理

5S活动的内容是整理、整顿、清扫、清洁、素养 。

34. 5S管理

5S活动中，开展清洁的目的是养成持久有效的清洁习惯。

35. 5S管理

在开展5S活动中，对不同物品之放置，可用不同颜色定位，以示区分，其中“黄色”表示待判定、回收、暂放区。

36.专业外语

“FUNCTION”在钟表上的中文含义是功能。

37. 专业外语

“GUARANTEE”的中文含义是保证书。

38. 专业外语

“MONTHLY RATE” 的中文含义是月差。

39. 专业外语

“CHRONOMETER” 的中文含义是精密计时器。

40.检测知识

“RoHS”的中文含义是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》

41. 外观件

钯钴电镀行业俗称“PCP”。

42.专业外语

“SAPPHIRE GLASS”的中文含义是蓝宝石表镜。

43.装配环境

石英手表装配车间最适宜的温度是23℃左右。

44. 装配环境

手表装配车间最适宜的相对湿度是60%左右。

45.装配工艺

新的手表电池装配前如粘上污物，可用以下方法弄干净用拷贝纸或绸布擦净。

46.电子器件

石英表集成电路焊点高度应满足焊牢为准,不可影响电路板装配。

47.装配工艺

检修工作中，定子片变形，使秒针倒走，不可通过敲打校平进行调整。

48.故障分析

定子与转子间的间隙发生变化是造成指针式石英表秒针倒走的原因之一。

49. 故障分析

分轮摩擦力矩过大是造成拨针时秒针飞转的原因是之一。

50. 故障分析

转子磁钢与转子轴配合松动会引起石英表日误差过大。

51.传动原理

钟表齿轮减速传动中，传递力矩被放大。

52. 传动原理

一对齿轮传动，其主传动轮的转速为1000转/分，从动轮的转速为500转/分，其减速比为

1/2 。

53. 传动原理

在指针式石英钟表中,已知秒齿轴齿数为7,过轮片齿数为60,过轮齿轴齿数为8,则分轮片齿数为56。

54. 传动原理

在指针式石英电子手表中，若转子的齿数为8，传动轮片的齿数为50，传动齿轴的齿数为10，则秒轮片的齿数为48。

55. 传动原理

在指针式石英表轮片与齿轴的连接中，分轮片与分轮之间的配合属于摩擦配合连接。

56.双历机构

为了保证日历机构的日历环每24小时转过一个齿，拨日轮与时轮间的传动比为1：2。

57.专业外语

互补型金属-氧化物-半导体电路的英文缩写是CMOS。

58.机心结构

指针式石英表结构中，电能--机械能的转换装置是步进电机。

59.钟表材料

由于外界磁场对手表走时有影响，通常采用磁屏蔽来减小其影响，表壳、衬圈应选用软磁性材料。

60.质量管理

石英表平贴式集成电路的黑胶高度及大小尺寸，不同型号表的要求不同。

61. 质量管理

石英表平贴式集成电路的黑胶高度及大小尺寸，应该是电路板安装支持位,不应出现因黑胶尺寸大而产生间隙。

62. 质量管理

石英表集成电路焊点高度应满足焊牢为准,不可影响电路板装配。

63. 质量管理

石英表集成电路焊点高度应要求有足够的高度,包裹住引线。

64. 钟表材料

步进电机定子片常用的材料是软磁材料。

65. 钟表材料

石英表转子磁钢所用的材料包括钕铁硼。

66. 电子器件

石英表转子每个驱动脉冲作用下转过半圈。

67. 电子器件

指针式石英表转子磁环的磁极是N、S极。

68. 电子器件

数字式石英表为了得到秒信号，需将32768Hz的时间基准频率进行15级分频。

69. 电子器件

石英钟表电路中“ IC”的含义是集成电路。

70. 电子器件

石英晶体的化学成分是二氧化硅（SiO2）。

71. 电子器件

目前，LCD钟表常用的晶振频率是32.768KHz。

72. 电子器件

所谓石英表的“心脏部分”指的是石英振荡器。

73. 电子器件

高精度的石英航海天文钟多采用的石英谐振器频率为4．19MHz。

74. 电子器件

某石英晶体性能参数频率偏差为18ppm，表示其频率偏差为百万分之十八。

75. 电子器件

普通民用石英钟表多采用的石英谐振器频率为32768Hz。

76. 电子器件

普通石英表用的石英振子，其频率温度特性曲线上的拐点温度为25℃左右。

77. 电子器件

我们常用的32768赫兹石英谐振器，其频率温度曲线是一条二次曲线，呈抛物线形状。

78. 电子器件

手表用的石英谐振器外形为圆柱形，规格有多种，目前用的最多的是Φ1.5×5（mm）。

79. 电子器件

石英振荡器的频率稳定性主要决定于石英谐振器的频率稳定性。为了提高频率稳定性，选取的石英振子的Q值应在几万以上。

80. 电子器件

如石英振荡器的频率是4.19兆赫，要经过23级二分频之后，在最末一级得到0.5赫兹的信号。

81. CMOS电路

钟表CMOS电路中的驱动电路就是将信号进行功率放大，经功放后的窄脉冲接到步进电机的线圈，驱动步进电机作步进转动。

82. 电子器件

导电橡胶又被称为斑马橡胶。

83.质量检测

石英表用线路板黑胶外观质量用最好投影仪检查。

84.机心结构

在LCD表中印刷电路板与LCD之间用斑马条进行电气连接。

85. 电子器件

液晶屏上的上偏振光片主要用于产生偏振光。

86. 电子器件

液晶屏上的下偏振光片主要用于检验偏振光的方向。

87. 电子器件

液晶屏的反光片用于反射透过液晶屏的光线。

88. 电子器件

液晶盒的上、下玻璃片均用蒸附二氧化硅的方法进行定向处理。两片玻璃的定向相互垂直。

89. 电子器件

液晶式手表用于控制液晶显示器工作的电压称为驱动电压。

90. 电子器件

液晶显示器的耗电量通常在1μA以下。

91.光学理论

在自然界中，偏振光不属于自然光。

92. 电子器件

NPN型三极管的结构上下两层是N型半导体，中间是一层很薄的P型半导体

93. 电子器件

三极管的发射极用字母E表示。

94.电子器件

三极管的基极用字母B表示。

95. 电子器件

二进制体系用字母B表示。

96.时间历史

国际度量衡委员会决定从1972年开始采用铯原子钟进行授时。

97. 时间历史

苏颂创制的水运仪象台，在国际上获得极高评价，除日本精工花巨资仿制出1台之外，我国苏州市古代天文计时仪器研究所与河南省博物院也成功仿制出1：5大小的水运仪象台。

98. 时间历史

我国以北京所在的东八区中央经线为1200的标准时间，作为全国统一的标准时间，称“北京时间”。因此，北京时间与格林威治时间比较提早8小时。

99.手表分类

秒表属于时段控制的计时仪器。

100. 时间历史

发现数学摆振动原理的科学家是伽利略。

101. 时区划分

“世界时”又称“格林威治时间”，其将整个地球划分为24个时区

102. 格林威治时间

在采用世界时记录时间时，在某一个时刻，英国伦敦是凌晨2点则我国的北京是当天上午10∶00 AM。

103.周期计算

利用某振荡系统测一化学反应过程，其振动周期To=0.25s，共计振动80次，则这个化学反应过程的时间为20s。

104.钟表设计

在手表夹板图纸中，代号A表示的是基准孔。

105. 钟表设计

在手表夹板图纸中，代号C表示的是位钉孔。

106. 钟表设计

在手表夹板图纸中，代号D表示的是螺钉孔。

107. 钟表设计

小夹板和主夹板通过位钉或位钉管连接装配后，上下轴承孔之间的同轴度通常要求不超过0．015毫米。

108.电子器件

输入至石英手表步进电机线圈的驱动脉冲频率通常是每秒一个正、负交替的窄脉冲。

109.电子器件

某只石英手表的日差为ω=0.5s/d，则其振荡器的精度 应为5.8×10-6。

110.电子器件

采用32768Hz频率的石英谐振器，其石英片形状通常为音叉形。

111. 电子器件

32768赫兹石英谐振器，其频率温度曲线是一条二次曲线。

112. 电子器件

采用频率f=32768Hz的指针式石英表，其石英振荡周期为30.52微秒。

113. 电子器件

由于石英揩振器的频率很高，因此具有很高的品质因素。

114.步进电机

石英表步进电机的功耗电流约占整机功耗2／3左右。

115.CMOS电路

影响数字式石英手表走时精度的器件之一是集成电路。

116. 电子器件

指针式石英手表靠电磁力驱动。

117. 电子器件

指针式石英表的石英谐振器一般采用的标称频率为32768Hz，其频率稳定度为10-6级。

118.机心传动原理

普通石英钟表自转子至秒轮片的总传动比是1/30。

119. 机心传动原理

普通石英钟表由秒齿轴至分轮片的总传动比是1/60。

120. 机心传动原理

普通石英钟表自分轮至时轮的总传动比是1/12。

121 步进电机

指针式石英电子钟表结构中，电能--机械能的转换装置是步进电机。

122.表针力矩

石英表秒针输出力矩大小约为4微牛米以下。

123. 机心传动原理

指针式石英钟表转子齿轴转速为1／2 圈/秒，则秒轮的转速为1／60 圈/秒。

124. 电池周期

扣式电池使用寿命计算，如日本5Y30石英表机心，采用电池型号为SR521SW，其容量为14mAh，表机功耗为0．6μA，则电池使用寿命应为2年以上。

125.CMOS电路

普通石英钟表的IC输出1800个正脉冲，它计量的时段是3600秒。

126.电子器件

在指针式石英表机心中，转子能够沿着一个方向连续转动的原因之一是转子与定子之间的磁场存在相互作用。

127. 步进电机

关于步进电机的工作原理，定子内的磁场方向是不变的说法不正确。

128. 步进电机

有关步进电机的工作原理，线圈内流动的是正弦交变电流这种说法不正确。

129.电子器件

石英晶体性能参数频率偏差ppm表示的是频率偏差为百万分之一。

130. 电子器件

石英振子的品质因数Q值越高，则频率稳定性越高。

131. 电子器件

石英振荡器的频率为4．194304MHz，经过22级分频后降为1Hz。

132.机心材料

石英表机心转子磁钢所用的材料是硬磁材料。

133.电池

石英手表电池不用时，仍会产生自放电现象，平均自放电率为3%～5%。

134.电池

型号为SR626SW表用扣式电池，其字母SR表示该电池含Ag2O 正极材料。

135. 电池

SR626SW表用扣式电池，其中626表示该电池的规格尺寸。

136. 电池

SR626SW表用扣式电池，其字母SW表示该电池含NaOH电解液。

137．电子器件

在LCD钟表中，最常用的晶振精度是±20ppm。

138.附加机构

GMOO指针式石英双历手表使用的快拨机构属于转把式。

139. 标准时间授时台

目前我国发射民用授时信号的授时发射台新建在河南商丘。

140. 标准时间授时台

新建成的我国授时发射台可在一天内24小时连续发射授时信号。

141. 标准时间授时台

由标准时间授时中心将标准时间信号以无线电长波方式发播出去。

142. 电波钟表

电波钟表实现走时的同一性、同步性主要是由于电波钟表采用了自动控制器。

143. 电波钟表

目前，国外生产的电波钟表不能在我国使用，其中一个主要原因是由于各国发射的时码信号频率不同。

144.外观件

复合表盘最富于立体感和多层次感的表盘是。

145. 外观件

手表表盘的厚度通常采用的尺寸为0.4mm。

146．外观件

手表表壳与表玻璃之间的配合通常采用过盈配合。

147．外观件

表带的拆身部分，是指表带用于调整佩带长度的可拆装部分。

148.手表结构

手表玻璃密封圈的横截面的形状通常为I形和L形。

149．手表材料

手表后盖密封圈的材料，通常是橡胶。

150．手表材料

手表玻璃密封圈的材料，通常是塑料。

151．外观件

镶字表盘与拉伸表盘相比，优点是立体感强，易于变换花样，且字样清晰、美观。

152．外观件

拉伸表盘与镶字表盘相比，优点是工艺简便，生产效率高。

153. 外观件

表盘UP时符的基本加工手段是电镀。

154．手表结构

表针与表针轴的配合是过盈配合。

255．手表结构

均匀分布的米位（凸位）属于压入式表后盖的结构式。

156.手表材料

手表外观件所用的钨钢材料，实质上是钨碳合金。

157.外观件

表盘的厚度变化，会引起机心柄轴与表壳柄轴孔的轴向装配位置的变化。

158.外观件

表盘的时符外径变化时，随之变化的应是表针的长度。

159. 表壳零部件

表壳上的按钮与表壳连接时，通常采用的连接件是E形卡环。

160.手表零部件

表带栓配件包括栓管、栓心、栓簧。

161．检测知识

测量具有不确定度，测量误差是存在的，测量误差的产生来自于设备、环境条件、方法、检验员、被检产品。

162．检测知识

检验状态标识包括待检 、已检合格、正在检、已检不合格。

163．检测知识

消除系统误差的方法有使用标准物质、定期校准仪器设备、选择适宜的测量方法、检验结果的校正。

164．检测知识

手表装配的最终检验和试验的内容包括 装配过程检验、总装成品检验 、型式检验。

165．手表三防

手表的三防测试包括防水性能、防磁性能 、防震性能。

166．标准知识

测量指针式石英手表的平均温度系数时，需要用到的设备/仪器有日差测试仪、恒温恒湿箱等。

167．5S管理

在工作中常常出现5S活动中的内容如 急等要的东西找不到，心里特别烦燥；生产车间道路被堵塞，行人搬运无法通过；环境脏乱，使得上班人员情绪不佳；材料、成品仓库堆放混乱，帐、物不符，堆放长期不用的东西，占用大量空间。

168．潜水表

一只标示有“DIVER’S WATCH”的手表应具备 100米以上深度防水功能 、具备时间预先选择装置 、具备耐盐水性能。

169．机心配件

指针式石英电子手表中时轮簧片的作用是 通过时轮簧片压住时轮，防止时轮轴向窜动 、通过时轮簧片可以减少时轮与表盘之间的摩擦力；时轮簧片安装时要凹面朝上，时轮簧片不可压平。

170．故障分析

表针互碰或擦表盘体现在 秒针擦表玻璃或分针、分针擦时针或字块、时针贴靠表盘、中心轴孔或中心轮轴磨损，分针出现半高半低现象。

171．故障分析

指针式石英表出现停走，应首先检查 手表是否碰针、电池电压、 电池夹接触情况。

172．装配工艺

指针式石英表机心在拆卸时，应注意 不可用镊子同时钳电池正负极、按顺序摆放零件 、起子卸螺钉严防打滑、不用镊子夹转子的磁钢部分。

173．故障分析

指针式石英表机心停走，如从步进电机方面考虑，可能是 线圈断、线圈内部短路 、定子片变形、磁环松动、转子轮齿间有毛刺或污物 等。

174．配件质量

扣式电池外观质量要求 无变形、无腐蚀 、无鼓胀、无漏液。

175．故障分析

双历手表出现日历、周历不变换字码的故障原因有 日历部分各轮系铆合松动；拨销、拨头及日历环齿损坏或磨损；日历环或周历盘轴向间隙太大。

176．机心传动原理

普通指针式石英表的传动系由步进电机为源头，依次向秒、分、时传递运动、动力的运动系 ，传动系中步进电机转速最高 、秒→分→时之间均有惰轮为之调转方向，使秒、分、时针实现三针同轴同向运行；传动系中步进电机转子力矩最小；从步进电机→秒→分→时转动力矩逐级增大。

177．CMOS电路

CMOS集成电路具有 低工作电压 、低功耗、高集成度、体积小 、工作温度范围宽等特性，才广泛用于石英电子钟表中。

178．电子器件

普通石英表机心采用过的驱动脉冲宽度有7.81ms、6.84ms、5.86ms三种。

179．电子器件

钟表用的石英谐振器的石英片形状多为音叉形和薄圆片。

180．电子器件

半导体三极管分为NPN 型和PNP型两种。

181．电子器件

普通三极管的三个极名称为发射极、基极和集电极

182．显示器

LCD的保存要求有避免高温、清洁、避光、低温等。

183．显示器

LCD封装不严、受挤压、封口胶脱落会发生漏液现象。

184．石英手表特点

石英表不用上发条、走时精度高 、便于改变款式品种花色等特点，在二十世纪六、七十年代之后便获得了迅猛的发展，钟表从此进入了电子时代。

185．手表装配

表盘固定方法很多，但目前使用最多最常见的有用主夹板侧面的表盘螺钉紧固表盘钉、在主夹板表盘钉孔装塑料套管固定表盘、用螺钉帽的圆锥面挤住表盘钉。

186．电池

锂电池因具有电压高、自放电率低、容量大、放电平稳性良好的特点，目前已受到极大重视。

187．显示器

LCD故障、电路板虚焊、紧固螺丝松动会导致LCD数码钟表显示出现缺笔划现象。

188．石英机心的结构

在指针式石英手表中，止秒复位机构的作用有停止秒针转动以便于准确对秒 、防止秒针在对点时飞转 、使电路处于复位状态以便节约电能。

189．零部件材料

石英表机心的转子磁钢常用铁氧体、稀土粘结磁钢、钐钴磁钢材料制造。

190．电池

石英手表用的扣式电池是由负极盖子、正极壳体、密封垫圈 、负极混合物 、中间隔层组成的。

191．电子器件

石英振子外观质量需要做到外壳无变形，引出线无断路、短路现象，外壳与底座无松动、密封良好 ，底座无碎裂，表面无锈蚀现象。

192．步进电机

指针式石英表常用的单相永磁步进电机电路简单、功耗小、结构简单、体积小、工作可靠是石英机心的最佳选配。

193．步进电机

指针式石英表步进电机的由线圈部件、定子片 、转子部件组成。

194．电波钟表

电波钟表接受器主要由接受天线、调谐放大器 、自动增益电路、显示器及前置放大器、解调器、功能控制器等组成。

195．电波钟表

授时台授时信号的发射部分由原子钟、时间信号处理器、激励级、强放级等组成，自动增益电路不在其中。

196．外观件

手表采用的表玻璃材料性能应要求透明度好、耐老化、硬度高 、不易划伤等。

197．外观件

表壳的加工手段有冲压、车削 、磨削等。

198．外观件

皮革表带的加工手段有剪裁、热压、冲压、缝纫等。

199．外观件

金属表带的外观打磨效果有全抛光、喷砂、间砂、拉砂等。

200．外观件

与表盘配合的表壳位置尺寸有装机孔尺寸、表盘孔尺寸、柄轴孔尺寸、装机孔深度尺寸。

201.名词解释：

检验的定义是：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

202．标准知识

检验的原始记录就是把所测量的有关数据，按记录的格式和要求，认真作好记录。

204．标准知识

在手表浸水前必需进行冷凝试验，试验后若表玻璃内表面出现凝雾，则不应该再进行下一步测试。

205．标准知识

在手表防水（真水）测试前必需进行冷凝试验，试验后若表玻璃内表面出现凝雾，则判定该手表不一定符合防水手表的要求。

206．标准知识

在手表防水（真水）测试前必需进行冷凝试验，试验后若表玻璃内表面出现凝雾，应烘干手表再重新进行冷凝试验。

206．标准知识

GB/T 6044规定，没有防磁标记的手表也要做防磁性能测试。

207．手表三防

手表以防水深度来标记，3ATM通常表示3个大气压或静止状态下30米水深的压力。

208．手表三防

之所以要做工作温度和耐湿性能试验，是要评价温度和湿度对手表机心走时性能的影响。

209．手表三防

QB/T 1899防磁手表标准是基于模拟手表偶然被处于强度为4800A/m的磁场中所受到的影响。

210．手表三防

通常带有“防水”标记的手表只用于日常生活防水。

211．手表三防

如果手表只有“防水”标记而没有超压标记,进行耐水压性能测试时，加压值为2×105pa(2 bar)。

212．标准知识

国家标准规定指针式石英表在经过抗外力性能试验后，手表连接部位及表带应无零件脱落及开裂现象。

213．标准知识

目前国内外采用的防震试验装置要求冲击锤重量应为3公斤以上，杆长约50厘米，重锤的冲击面材料为聚四氟乙烯，厚度为10毫米。

214．标准知识

计算电池更换周期的公式L=Q×103／I×t中，电池放电容量Q可以直接从电池生产厂家提供的数据中查得。

215．标准知识

国家标准规定指针式石英表的外观要求表壳造型、型面应规则、清晰；表壳组件的外观应清洁，不应有明显的缺陷；带旋转前圈的表壳，旋转前圈应灵活可靠。

216．标准知识

防震试验仪冲击锤的冲击速度与冲击锤上举的起始位置有关。

217．检测知识

不能用相同的测试仪器测量平均瞬时日差和平均实走日差。

218．检测知识

耐疲劳摇摆测试仪是用来测试金属表带的耐疲劳性能。

219．5S管理

在开展5S活动中，不同物品之放置，可用不同颜色定位以示区分，其中“红色”表示：工作区域，放置不合格品种。

220．5S管理

推行5S管理的目的是： 为了给员工创造一个干净、整洁、舒适的工作场所和空间环境，营造公司特有的企业文化氛围，为提高员工素养、公司整体形象和管理水平。

221．专业外语

在有月历功能的手表上，“SEP”的中文含义是“09月”

222．专业外语

“ALARM”是表示手表具备报时的功能。

223．专业外语

具备精密计时功能的手表才可以标注“CHRONOMETER”。

224．电子元器件

为提高石英电子表的走时精度，应在23℃左右调整精度，并使输出频率稍高于标准频率。

225.标准知识

指针式石英手表的走时质量指标分3个等级。

226．电池

泄碱是扣式电池较轻度的电解液泄漏现象。遇有这种情况时，应立即更换掉。

227．电池

由于密封垫圈的作用失灵，而导致扣式电池中的碱性电解液外漏的现象，称之为漏液。

228．电池

扣式电池在贮存时处于断电情况下，电池内部也会起些化学反应，使电池的能量消耗，从而使电池的容量减少，这种现象称之为自放电。

229．故障分析

手表每隔1分钟就停表的原因可能是秒轮片有一个齿坏造成的。

230．故障分析

手表每隔几分钟就停表的原因可能是三轮片（或过轮）齿坏引起的。

231．故障分析

造成手表每隔1小时停表的原因是由于分轮齿坏的缘故。

232．附加机构

如日历手表的换历时间是在中午12时，可以在上午将时针往后拨12小时再对准当时的时间就可以了。

233．手表三防

防水表的最低防水要求为加压2帕时漏流率不超过50微克/分。

234．附加机构

双历手表有时会出现换历时间不准确的现象，其原因可能是由于日历轮、周历轮不平，有时从日历环、周历轮下面转过的缘故。

235．附加机构

日历手表的日期调整，通常可以通过拨针、也可以通过快拨机构进行调整。

236．附加机构

双历机构的日历环和周历盘齿如有脏污时，不可放入汽油中清洗并烘干，只可用软毛刷蘸汽油，擦拭其轮齿部分，自然晾干。

237．附加机构

双历手表出现乱换日的情况，原因可能是定位簧弹性降低或盖板松动翘曲引起。

238．装配工艺

定子片如粘有污物或吸附金属屑，可以用橡胶泥粘干净。

239．标准知识

石英钟表日差值的单位是s/d。

240．故障分析

石英表的秒针出现“原地踏步”现象，可能是转子表面吸附了铁屑。

241．故障分析

石英机心出现倒走的主要原因是定子片变形，磁导角发生了变化。

242．装配工艺

装配手表时，上绿油的作用是：加固连接。

243．装配工艺

装配时分针时，如发现时分针协调差过大时，必需把针取下重新安装。

244．装配工艺

装石英表的线圈时，操作要细心，镊子要钳在线圈架上无引线板的一边，不得钳在线圈上面，以免损坏线圈上的漆包线。

245．装配工艺

装电池时，可以用钛合金镊子钳住电池外壳体的两边，但不可以从电池上下两面（即正负极）钳夹。

246．装配工艺

石英钟表的定子片可用汽油清洗，但切莫放入超声波内清洗，以免影响定子片的导磁率。

247．装配工艺

装石英表电池时，可以用橡皮泥粘住电池放入电池座，而不会造成快速放电现象。

248．故障分析

石英表在装配中会出现秒针倒走的现象，往往是由于定子的转子孔有毛刺，或转子不洁吸附脏物，影响转子的定位而倒转，而造成秒针跟着倒走。

249．装配工艺

在对指针式石英机芯零件清洁时，不能用汽油清洗电池。

250．故障分析

有些进口指针式石英手表出现秒针2秒一跳的现象，这表明表机电池电压已显著下降，应及时更换。

251．装配工艺

在对指针式石英机芯零件清洁时，可用拷贝纸或绸布将电池擦干净。

252．装配工艺

在对指针式石英机心零件清洗时，只能用无水酒精擦洗电路板组件。

253．装配工艺

用镊子装拆石英表机芯的线圈时，不能夹持漆包线部位。

254．装配工艺

用镊子装拆石英表机芯的定子片时，不能夹持凹坑部位。

255．双历机构

快爬式日历机构换日时间较短，但消耗功率较大，使摆轮摆幅下降较多，或消耗较大的电能，因此应用反而不如慢爬式广泛。

256．钟表材料

软磁性材料是指只有在外界磁场作用时才具有磁性，而当外界磁场消失后，自身的磁性也消失的磁性材料。

257．钟表材料

硬磁性材料是指在外界磁场作用时具有磁性，而当外界磁场消失后，自身仍保持很强磁性的磁性材料。

258．钟表材料

软磁性材料磁阻很低，易于磁化和退磁。

259．钟表材料

硬磁性材料磁阻很高，不易退磁，并能长时间保持其磁感应强度不变。

260．机心传动原理

石英表步进电机每输入的一个驱动脉冲驱动转子转动180°。

261．机心传动原理

石英表步进电机转子能够沿着一个方向连续转动，实际上是利用了磁场的“同极相斥、异极相吸”的原理。

262．电子器件

石英谐振器中的石英晶片，是按一定的方位切割下来的。

263．钟表材料

半导体材料的导电性介于导体和绝缘体之间。铜和铝是常用的两种导体材料。

264．电子器件

半导体三极管有三个电极，分别为基极、发射极和集电极。

265．机心传动原理

普通三针石英表的振荡频率信号经分频器分频后，将频率降低到每秒输出一个驱动信号。

266．机心传动原理

二针石英表的振荡频率信号经分频器分频后，通常将频率降低到每几十秒输出一个驱动

信号。

267．电子器件

LED是发光二极管，它属于主动显示器件。

268．电子器件

LCD是液晶显示器，它是被动显示器件。

269．电子器件

所谓液晶状态就是液态和晶体共存的状态。

270．故障分析

LCD如受溯、封口胶脱落，会产生漏液现像。

271．故障分析

液晶式石英表出现缺笔划的现像与电池电力不足无关。

272．时间单位

秒是时间的基本单位，可用下式表示：1秒＝1／86400平太阳日。

273．时间历史

古代计量时间的方法很多种，最基本的是“恒星日”和“太阳日”两种方法。

274．标准知识

石英手表在CH 和 3H位置放置时，它的走时快慢是一样的。

275．标准知识

石英手表考核时不要检测位差。

276．机械加工

手表轴类零件须在自动车上加工，一般采用易切削钢。

277．手表材料

手表齿轮的材料，轮片通常采用铜材料，而轴齿多采用钢材。

278．手表材料

手表夹板的形状复杂，加工工序多，流程长，其形位精度要求高。因此，其材料必须易冲裁、易切削、抗腐蚀、无磁性、热处理前后尺寸稳定等。

279．机心结构

从定位精度来看，采用桥式夹板一般比悬臂式夹板精度要高。

280．机心结构

手表的位钉在表机中主要起定位作用。

281．机心结构

手表日历快拨机构按拨动形式来分，主要有拉把式、按把式和转把式等，但采用最多的是转把式。

282．手表使用环境

指针式石英表不可放在磁场中使用，主要是由于步进电机有规律的交变磁场会发生功能紊乱，甚至出现停表。

283．手表使用环境

指针式石英表要防止水浸或受潮，以免造成电气元件短路、停表，会影响使用寿命。

284．机心功能

指针式石英手表的止秒复位杆可以使拨针时精确对秒。

285．电子器件

压电效应是石英谐振器本身具有的特性。

286．电子器件

指针式石英表走时精度高，主要取决于石英谐振器的质量。

287．步进电机

步进电机工作中，定子片所产生的磁场随电流方向的改变而改变，由于电流变化的时间很短，故要求定子片磁场也要迅速地改变，这就决定了定子片的材料应选择软磁性材料。

288．步进电机

步进电机的转子磁场是不变的，要求磁场强度越高越稳定越好，这样就决定了转子的材料应选择硬磁性材料。

289．手表材料

步进电机的定子片选用的材料是坡莫合金，软磁性材料。

290．双历机构

对带日历机构的指针式石英手表进行快拨调整日历,可以在05至21点范围内任何时刻进行。

291．电子器件

指针式石英表的IC产生的驱动电流窄脉冲，（在一定范围内）宽度愈小，驱动力与功率愈小，功耗也随之减小。

292．电子器件

LCD显示字形的清晰度与电压有关，与周围的光线强弱也有关。

石英表步进电机的定子片，其中心孔内两个对称的凹坑是为了改变定子和转子间的气隙，形成定子和转子之间工作气隙的不均匀性，目的是用于控制转子的定位位置和旋转方向。

293．步进电机

步进电机线圈架采用软磁性材料，冲制而成，也称之为铁芯。

294．材料知识

软磁性材料磁阻低，易于磁化和退磁。

295．电波钟表

电波钟表接受器对无线电信号的接收受环境的影响也存在盲区。

2966．电波钟表

电波钟表通过内置微处理器接收国家授时中心发播的标准北京时间信号，并自动控制所显示的时间与标准时间保持精确同步。

297．电波钟表

电波钟表，也称为无线控制计时钟表。

298．外观件

手表防水性能的好坏主要取决于表壳，后盖和柄头的加工制造精度，而与这三部分结构的合理性有密切联系。

299．外观件

使用尺寸较长的表针，需要考虑机心的扭矩指标。

300．步进电机

由于转子与定子片之间存在转矩，当线圈内电流为零时，仅由转子的作用所产生的电磁

转矩（称之为定位力矩），使电机有固定的旋转方向，故转子在定子中停顿的位置是固定的。